## Slide 1
16 Octobre 2015
Axel Laureau
LPSC-IN2P3-CNRS / Grenoble-INP
Co-dirigée par : Pablo Rubiolo, Elsa Merle-Lucotte, Daniel Heuer
Développement de modèles neutroniques
pour le couplage thermohydraulique du MSFR
et le calcul de paramètres cinétiques effectifs
Soutenance de thèse

## Slide 2
Sommaire
Cadre - Les réacteurs nucléaires - Objectifs de ce travail
Elements de physique - thermohydraulique - neutronique
Considérations neutroniques - Décomposition du flux neutronique - Approche Transient Fission Matrix - Validation : experience Flattop
Application au couplage - MSFR - Interpolation des matrices de fission - Strategie générale du couplage - Etude de transitoires du MSFR
Introduction
Développement de modèles neutroniques
Application dans le cadre de couplage à la thermohydraulique
Boîte à outils

## Slide 3
Objectifs de la génération IV
amélioration de la sûreté
résistance à la prolifération
diminution des coûts
durabilité : meilleure utilisation des ressources et minimisation des déchets
[Generation IV International Forum, Technology Roadmap Update for Generation IV Nuclear Energy Systems. Rapport technique, 2014]
développement avancé, au stade de démonstrateur (projet ASTRID)
recherche / ingénierie conceptuelle
Cadre - Les réacteurs nucléaires
Six concepts ont été retenus
réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium
réacteur à neutrons rapides refroidi au gaz
réacteur à neutrons rapides refroidi au plomb
réacteur à sels fondus
réacteur à très haute température
réacteur à eau supercritique
Réacteurs actuels en France
EPR

## Slide 4
Développements :
études du système sûreté/pilotage : transitoire
données nucléaires (mesures & sensibilités)
études du sel (caloporteur/matériaux/chimie)
Le Molten Salt Fast Reactor (MSFR) :
spectre de neutrons rapides - régénérateur
puissance : 3 GWth
combustible liquide = caloporteur
temps de circulation ~4 s
sel fondu : LiF - (Th/233U)F4 densité : 4 x eau viscosité cinématique : 2 x eau basse pression température moyenne combustible ~ 700°C
combustible
pompes
couverture fertile
échangeurs de chaleur
MSFR : Molten Salt Fast Reactor
Contexte :
réacteur développé au CNRS depuis une 15aine d’années …
… et aujourd’hui dans le cadre de projets nationaux et européens
Besoin de prendre en compte différents phénomènes physiques … couplés !
Thématique des coeurs numériques
Cadre - Les réacteurs nucléaires
2 m
(huile ~ 100 x eau)
(gradient +100 en coeur)

## Slide 5
Cadre - Objectifs de ce travail
Objectifs :
couplage entre neutronique et thermohydraulique
fonctionnel pour des réacteurs à combustible liquide
aussi précis que possible …
… avec un temps d’exécution raisonnable (~jour)
Besoin de nouveaux modèles neutroniques innovants adaptés à cette problématique !

## Slide 6
Sommaire
Cadre - Les réacteurs nucléaires - Objectifs de ce travail
Elements de physique - thermohydraulique - neutronique
Considérations neutroniques - Décomposition du flux neutronique - Approche Transient Fission Matrix - Validation : experience Flattop
Application au couplage - MSFR - Interpolation des matrices de fission - Strategie générale du couplage - Etude de transitoires du MSFR
Introduction
Développement de modèles neutroniques
Application dans le cadre de couplage à la thermohydraulique
Boîte à outils

## Slide 7
Elements de physique - thermohydraulique
Boite à outil partie 1 :
thermohydraulique

## Slide 8
Elements de physique - thermohydraulique
Discipline basée sur 3 équations de conservation : masse, quantité de mouvement, énergie
densité
vitesse
tenseur des contraintes
forces extérieures
quantité de mouvement
énergie interne et cinétique
transfert de chaleur
ré-écriture pour un fluide
travail des forces
travail des forces
on ne crée pas de matière
très fortement non linéaire
Nombre de Reynolds

## Slide 9
laminaire
turbulent
RANS
Elements de physique - thermohydraulique
Famille de code : CFD - Computional Fluid Dynamics
DNS
[Léonard de Vinci]
When I meet God, I am going to ask him two questions: Why relativity? And why turbulence? I really believe he will have an answer for the first.
Werner Heisenberg
LES
t
L’approche RANS
trop complexe à résoudre directement
moyenne résolue
fluctuations modélisées
modèles de turbulence
OpenFOAM
librairie volumes finis C++
boîte à outil open source
nombreux modèles disponibles
multi-physique
code de calcul utilisé :
RANS : Reynolds Average Navier Stokes
LES : Large Eddy Simulation
DNS : Direct Numerical Simulation

## Slide 10
Ligne de courant (trajectoire de particules) dans la partie basse du réacteur pour différentes positions d’émission
Elements de physique - thermohydraulique
1/16ème du circuit combustible modélisé
Maillage CFD 84000 mailles
coeur
échangeur de chaleur
Vitesse [m/s]
5
0
Le MSFR est un réacteur caractérisé par une structure d’écoulement très complexe !
application au MSFR
18 m3/16

## Slide 11
Elements de physique - thermohydraulique
modélisation des échangeurs de chaleur / refroidissement du combustible :
milieu poreux - modification des équations pour reproduire un comportement macroscopique
utilisation de corrélations pour les transferts thermiques
nombre de Reynolds
caractérise la turbulence
nombre de Nusselt
caractérise l’échange thermique
coefficient d’échange thermique
Vitesse
[m/s]
5.2
0
h
[MW/m3/K]
6.3
0
Température du combustible
[K]
1014
835
puissance échangée =
h (Tcombustible - Tintermédiaire)

## Slide 12
Boite à outil partie II :
Neutronique
Elements de physique - neutronique

## Slide 13
Elements de physique - neutronique (1/5)
notion de réaction en chaîne
fission
neutron
noyau lourd capable de fissionner
produit de fission
ν≃2.5 neutrons
1 pour la réaction en chaine
1 pour recréer le combustible
0.5 perdu
Critique : k=1
population
génération
k=1.001
k=0.997
k=1
coefficient de multiplication :
réactivité :
en pcm (10-5)
Critique : ρ=0
Th+ 233U

## Slide 14
notion de contre réaction
Pour obtenir une réaction en chaîne stable, il est préférable qu’elle se stabilise d’elle même
Elements de physique - neutronique (2/5)
Une modification de l’environnement impacte le comportement des neutrons :
puissance
source de chaleur
température
densité
Doppler
Lors de la conception d’un réacteur, une variation négative de k par rapport à la température T stabilise le système
k
➚
➚
➚
➘
{
MSFR :
➘
\paren{\frac{\rm{d}k}{\rm{d}T}}_{\rm{total}} \env -8~\rm{pcm/K}
population
génération
x
densité
Section efficace
Energie du neutron
Doppler

## Slide 15
fraction de neutrons retardés
si , en 1 seconde le nombre de neutrons est multiplié par 22000
Fraction de neutrons retardés : β
durée de vie moyenne d’un neutron dans un réacteur ~ 10 μs
ν≃2.5 neutons produits
prompt
retardé
tout de suite
après ~ 1s
produit de fission
retardé
"delayed"
finalement :
μs
s
Elements de physique - neutronique (3/5)
comportement brusque si >0 - sur-critique prompt
marge à la criticité prompte
utilisé par la suite pour caractériser le réacteur
en transitoire…
❗️bougent avec le combustible❗️
population
génération
x
temps ?
familles de précurseurs de neutrons retardés T1/2 de 0.1s à 1min

## Slide 16
notion d’importance
… Mais … tous les neutrons ne se valent pas !
Intensité [MeV-1]
Energie [MeV]
spectre retardé : χd
spectre prompt : χp
Spectre d’émission des neutrons - 233U
[ENDF/B-VII.1 ]
les énergies d’émission sont différentes
suivant leur position, l’effet sur la réaction en chaîne est différent
coeur de réacteur
émission au centre :
forte probabilité de déclencher une nouvelle fission
émission en périphérie :
faible probabilité de déclencher une nouvelle fission
zones avec différentes importances
on définit βeff, la fraction effective de neutrons retardés, prenant en compte ces effets de zone et de spectre
1=k_p+\beta
1=k_p+\beta_{eff}
Elements de physique - neutronique (4/5)
~0.4 MeV
~2 MeV
A l’équilibre :

## Slide 17
méthode de résolution
2MeV
1.5MeV
0.3MeV
50KeV
ν
fission
on recommence un nombre suffisant de fois pour en déduire un comportement global et estimer le flux de neutrons
Notre problématique :
Les précurseurs bougent … Comment obtenir une image correcte du flux neutronique ?
MCNP
référence
bien connu
Elements de physique - neutronique (5/5)
codes de calcul utilisés :
SERPENT
récent
sources accessibles
Méthode déterministe : Comportement des neutrons modélisable avec une équation de transport (Boltzmann) en posant la densité angulaire de neutrons : φ(x,y,z,E,Ω) en neutrons/cm2/s/eV/sr rapide / biais numérique
Méthode stochastique : Approche Monte Carlo : on suit des particules ponctuelles (position,énergie,angle), on réalise un calcul « balistique » avec les lois associées (sections efficaces) long / résultat de référence

## Slide 18
Sommaire
Cadre - Les réacteurs nucléaires - Objectifs de ce travail
Elements de physique - thermohydraulique - neutronique
Considérations neutroniques - Décomposition du flux neutronique - Approche Transient Fission Matrix - Validation : experience Flattop
Application au couplage - MSFR - Interpolation des matrices de fission - Strategie générale du couplage - Etude de transitoires du MSFR
Introduction
Développement de modèles neutroniques
Application dans le cadre de couplage à la thermohydraulique
Boîte à outils

## Slide 19
Considérations neutroniques - Décomposition du flux neutronique
Problématique : comment obtenir une image correcte du flux neutronique ?
Dans un réacteur critique, tous les neutrons descendent d’un neutron retardé
k=k_p+\beta_{eff}=1
Neutrons
Génération
1
2
3
4
5
neutron
retardé
Réacteur
critique
Système
sous - critique prompt
=
Source
extérieure de neutrons :
les neutrons retardés
+
décroissance
de précurseur
Approche par gerbe :
1=1 !
génération 0
prompt0
précurseur0
génération 1
prompt1
précurseur1
Position
Nombre de sources
génération 2
prompt2
précurseur2
retardé
k=1
kp=0.5 et β=0.5
neutron prompt
neutron retardé
gerbe prompte
gerbe issue de retardé
non réaliste / pour comprendre

## Slide 20
Considérations neutroniques - Décomposition du flux neutronique
Problématique : comment obtenir une image correcte du flux neutronique ?
Dans un réacteur critique, tous les neutrons descendent d’un neutron retardé
Neutrons
Génération
1
2
3
4
5
neutron
retardé
Réacteur
critique
Système
sous - critique prompt
=
Source
extérieure de neutrons :
les neutrons retardés
+
décroissance
de précurseur
Approche par gerbe :
1=1 !
génération 0
prompt0
précurseur0
génération 1
prompt1
précurseur1
Position
Nombre de sources
génération 2
prompt2
précurseur2
retardé
k=1
kp=0.5 et β=0.5
neutron prompt
neutron retardé
gerbe prompte
gerbe issue de retardé
Distribution normalisée de production des neutrons retardés
1.63
1.17
maillage thermohydraulique (OpenFOAM)
coeur
échangeur de chaleur
maillage neutronique (MCNP)
coeur
échangeur de chaleur
(vue de profil)
(vue du dessus)
770
625
Distribution de température [°C]
23000
0
Dépôt énergie issu d’une gerbe venant des précurseurs [MeV/src/m3]
Application au couplage stationnaire du MSFR (solution d’équilibre)
Vitesse - Ligne de courant
[A. Laureau et al. Coupled neutronics and thermal-hydraulics numerical simulations of a Molten Salt Fast Reactor (MSFR). Joint International Conference on Supercomputing in Nuclear Applications+ Monte Carlo (SNA & MC 2013), Paris, France, 2013]
quel impact ?

## Slide 21
Intérêt de la méthode :
prise en compte du mouvement des précurseurs sur la réaction en chaîne
calcul du βeff correct
Limitation de la méthode :
géométrie « standard » pour MCNP (liée à l’implémentation)
L’approche par gerbe…
Et pour faire des études de transitoire ? La position des précurseurs va évoluer …
objectif fort :
rapide
proche du Monte Carlo
idée
Effectuer un pré-calcul de la gerbe pour différentes positions d’émission
La production globale peut alors être reconstruite avec la somme des contributions locales !
mais :
lourd à calculer pour chaque position du maillage
la gerbe diverge si kp>1
idée n°2
Le calcul de la propagation des neutrons prompts contient beaucoup de redondance
gen1
gen2
gen3
il faut travailler par génération !
conclusion et amélioration
Considérations neutroniques - Décomposition du flux neutronique