## Slide 1
16 Octobre 2015
Axel Laureau
LPSC-IN2P3-CNRS / Grenoble-INP
Co-dirigée par : Pablo Rubiolo, Elsa Merle-Lucotte, Daniel Heuer
Développement de modèles neutroniques
pour le couplage thermohydraulique du MSFR
et le calcul de paramètres cinétiques effectifs
Soutenance de thèse

## Slide 2
Sommaire
Cadre - Les réacteurs nucléaires - Objectifs de ce travail
Elements de physique - thermohydraulique - neutronique
Considérations neutroniques - Décomposition du flux neutronique - Approche Transient Fission Matrix - Validation : experience Flattop
Application au couplage - MSFR - Interpolation des matrices de fission - Strategie générale du couplage - Etude de transitoires du MSFR
Introduction
Développement de modèles neutroniques
Application dans le cadre de couplage à la thermohydraulique
Boîte à outils

## Slide 3
Objectifs de la génération IV
amélioration de la sûreté
résistance à la prolifération
diminution des coûts
durabilité : meilleure utilisation des ressources et minimisation des déchets
[Generation IV International Forum, Technology Roadmap Update for Generation IV Nuclear Energy Systems. Rapport technique, 2014]
développement avancé, au stade de démonstrateur (projet ASTRID)
recherche / ingénierie conceptuelle
Cadre - Les réacteurs nucléaires
Six concepts ont été retenus
réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium
réacteur à neutrons rapides refroidi au gaz
réacteur à neutrons rapides refroidi au plomb
réacteur à sels fondus
réacteur à très haute température
réacteur à eau supercritique
Réacteurs actuels en France
EPR

## Slide 4
Développements :
études du système sûreté/pilotage : transitoire
données nucléaires (mesures & sensibilités)
études du sel (caloporteur/matériaux/chimie)
Le Molten Salt Fast Reactor (MSFR) :
spectre de neutrons rapides - régénérateur
puissance : 3 GWth
combustible liquide = caloporteur
temps de circulation ~4 s
sel fondu : LiF - (Th/233U)F4 densité : 4 x eau viscosité cinématique : 2 x eau basse pression température moyenne combustible ~ 700°C
combustible
pompes
couverture fertile
échangeurs de chaleur
MSFR : Molten Salt Fast Reactor
Contexte :
réacteur développé au CNRS depuis une 15aine d’années …
… et aujourd’hui dans le cadre de projets nationaux et européens
Besoin de prendre en compte différents phénomènes physiques … couplés !
Thématique des coeurs numériques
Cadre - Les réacteurs nucléaires
2 m
(huile ~ 100 x eau)
(gradient +100 en coeur)

## Slide 5
Cadre - Objectifs de ce travail
Objectifs :
couplage entre neutronique et thermohydraulique
fonctionnel pour des réacteurs à combustible liquide
aussi précis que possible …
… avec un temps d’exécution raisonnable (~jour)
Besoin de nouveaux modèles neutroniques innovants adaptés à cette problématique !

## Slide 6
Sommaire
Cadre - Les réacteurs nucléaires - Objectifs de ce travail
Elements de physique - thermohydraulique - neutronique
Considérations neutroniques - Décomposition du flux neutronique - Approche Transient Fission Matrix - Validation : experience Flattop
Application au couplage - MSFR - Interpolation des matrices de fission - Strategie générale du couplage - Etude de transitoires du MSFR
Introduction
Développement de modèles neutroniques
Application dans le cadre de couplage à la thermohydraulique
Boîte à outils

## Slide 7
Elements de physique - thermohydraulique
Boite à outil partie 1 :
thermohydraulique

## Slide 8
Elements de physique - thermohydraulique
Discipline basée sur 3 équations de conservation : masse, quantité de mouvement, énergie
densité
vitesse
tenseur des contraintes
forces extérieures
quantité de mouvement
énergie interne et cinétique
transfert de chaleur
ré-écriture pour un fluide
travail des forces
travail des forces
on ne crée pas de matière
très fortement non linéaire
Nombre de Reynolds

## Slide 9
laminaire
turbulent
RANS
Elements de physique - thermohydraulique
Famille de code : CFD - Computional Fluid Dynamics
DNS
[Léonard de Vinci]
When I meet God, I am going to ask him two questions: Why relativity? And why turbulence? I really believe he will have an answer for the first.
Werner Heisenberg
LES
t
L’approche RANS
trop complexe à résoudre directement
moyenne résolue
fluctuations modélisées
modèles de turbulence
OpenFOAM
librairie volumes finis C++
boîte à outil open source
nombreux modèles disponibles
multi-physique
code de calcul utilisé :
RANS : Reynolds Average Navier Stokes
LES : Large Eddy Simulation
DNS : Direct Numerical Simulation

## Slide 10
Ligne de courant (trajectoire de particules) dans la partie basse du réacteur pour différentes positions d’émission
Elements de physique - thermohydraulique
1/16ème du circuit combustible modélisé
Maillage CFD 84000 mailles
coeur
échangeur de chaleur
Vitesse [m/s]
5
0
Le MSFR est un réacteur caractérisé par une structure d’écoulement très complexe !
application au MSFR
18 m3/16

## Slide 11
Elements de physique - thermohydraulique
modélisation des échangeurs de chaleur / refroidissement du combustible :
milieu poreux - modification des équations pour reproduire un comportement macroscopique
utilisation de corrélations pour les transferts thermiques
nombre de Reynolds
caractérise la turbulence
nombre de Nusselt
caractérise l’échange thermique
coefficient d’échange thermique
Vitesse
[m/s]
5.2
0
h
[MW/m3/K]
6.3
0
Température du combustible
[K]
1014
835
puissance échangée =
h (Tcombustible - Tintermédiaire)

## Slide 12
Boite à outil partie II :
Neutronique
Elements de physique - neutronique

## Slide 13
Elements de physique - neutronique (1/5)
notion de réaction en chaîne
fission
neutron
noyau lourd capable de fissionner
produit de fission
ν≃2.5 neutrons
1 pour la réaction en chaine
1 pour recréer le combustible
0.5 perdu
Critique : k=1
population
génération
k=1.001
k=0.997
k=1
coefficient de multiplication :
réactivité :
en pcm (10-5)
Critique : ρ=0
Th+ 233U

## Slide 14
notion de contre réaction
Pour obtenir une réaction en chaîne stable, il est préférable qu’elle se stabilise d’elle même
Elements de physique - neutronique (2/5)
Une modification de l’environnement impacte le comportement des neutrons :
puissance
source de chaleur
température
densité
Doppler
Lors de la conception d’un réacteur, une variation négative de k par rapport à la température T stabilise le système
k
➚
➚
➚
➘
{
MSFR :
➘
\paren{\frac{\rm{d}k}{\rm{d}T}}_{\rm{total}} \env -8~\rm{pcm/K}
population
génération
x
densité
Section efficace
Energie du neutron
Doppler

## Slide 15
fraction de neutrons retardés
si , en 1 seconde le nombre de neutrons est multiplié par 22000
Fraction de neutrons retardés : β
durée de vie moyenne d’un neutron dans un réacteur ~ 10 μs
ν≃2.5 neutons produits
prompt
retardé
tout de suite
après ~ 1s
produit de fission
retardé
"delayed"
finalement :
μs
s
Elements de physique - neutronique (3/5)
comportement brusque si >0 - sur-critique prompt
marge à la criticité prompte
utilisé par la suite pour caractériser le réacteur
en transitoire…
❗️bougent avec le combustible❗️
population
génération
x
temps ?
familles de précurseurs de neutrons retardés T1/2 de 0.1s à 1min

## Slide 16
notion d’importance
… Mais … tous les neutrons ne se valent pas !
Intensité [MeV-1]
Energie [MeV]
spectre retardé : χd
spectre prompt : χp
Spectre d’émission des neutrons - 233U
[ENDF/B-VII.1 ]
les énergies d’émission sont différentes
suivant leur position, l’effet sur la réaction en chaîne est différent
coeur de réacteur
émission au centre :
forte probabilité de déclencher une nouvelle fission
émission en périphérie :
faible probabilité de déclencher une nouvelle fission
zones avec différentes importances
on définit βeff, la fraction effective de neutrons retardés, prenant en compte ces effets de zone et de spectre
1=k_p+\beta
1=k_p+\beta_{eff}
Elements de physique - neutronique (4/5)
~0.4 MeV
~2 MeV
A l’équilibre :

## Slide 17
méthode de résolution
2MeV
1.5MeV
0.3MeV
50KeV
ν
fission
on recommence un nombre suffisant de fois pour en déduire un comportement global et estimer le flux de neutrons
Notre problématique :
Les précurseurs bougent … Comment obtenir une image correcte du flux neutronique ?
MCNP
référence
bien connu
Elements de physique - neutronique (5/5)
codes de calcul utilisés :
SERPENT
récent
sources accessibles
Méthode déterministe : Comportement des neutrons modélisable avec une équation de transport (Boltzmann) en posant la densité angulaire de neutrons : φ(x,y,z,E,Ω) en neutrons/cm2/s/eV/sr rapide / biais numérique
Méthode stochastique : Approche Monte Carlo : on suit des particules ponctuelles (position,énergie,angle), on réalise un calcul « balistique » avec les lois associées (sections efficaces) long / résultat de référence

## Slide 18
Sommaire
Cadre - Les réacteurs nucléaires - Objectifs de ce travail
Elements de physique - thermohydraulique - neutronique
Considérations neutroniques - Décomposition du flux neutronique - Approche Transient Fission Matrix - Validation : experience Flattop
Application au couplage - MSFR - Interpolation des matrices de fission - Strategie générale du couplage - Etude de transitoires du MSFR
Introduction
Développement de modèles neutroniques
Application dans le cadre de couplage à la thermohydraulique
Boîte à outils

## Slide 19
Considérations neutroniques - Décomposition du flux neutronique
Problématique : comment obtenir une image correcte du flux neutronique ?
Dans un réacteur critique, tous les neutrons descendent d’un neutron retardé
k=k_p+\beta_{eff}=1
Neutrons
Génération
1
2
3
4
5
neutron
retardé
Réacteur
critique
Système
sous - critique prompt
=
Source
extérieure de neutrons :
les neutrons retardés
+
décroissance
de précurseur
Approche par gerbe :
1=1 !
génération 0
prompt0
précurseur0
génération 1
prompt1
précurseur1
Position
Nombre de sources
génération 2
prompt2
précurseur2
retardé
k=1
kp=0.5 et β=0.5
neutron prompt
neutron retardé
gerbe prompte
gerbe issue de retardé
non réaliste / pour comprendre

## Slide 20
Considérations neutroniques - Décomposition du flux neutronique
Problématique : comment obtenir une image correcte du flux neutronique ?
Dans un réacteur critique, tous les neutrons descendent d’un neutron retardé
Neutrons
Génération
1
2
3
4
5
neutron
retardé
Réacteur
critique
Système
sous - critique prompt
=
Source
extérieure de neutrons :
les neutrons retardés
+
décroissance
de précurseur
Approche par gerbe :
1=1 !
génération 0
prompt0
précurseur0
génération 1
prompt1
précurseur1
Position
Nombre de sources
génération 2
prompt2
précurseur2
retardé
k=1
kp=0.5 et β=0.5
neutron prompt
neutron retardé
gerbe prompte
gerbe issue de retardé
Distribution normalisée de production des neutrons retardés
1.63
1.17
maillage thermohydraulique (OpenFOAM)
coeur
échangeur de chaleur
maillage neutronique (MCNP)
coeur
échangeur de chaleur
(vue de profil)
(vue du dessus)
770
625
Distribution de température [°C]
23000
0
Dépôt énergie issu d’une gerbe venant des précurseurs [MeV/src/m3]
Application au couplage stationnaire du MSFR (solution d’équilibre)
Vitesse - Ligne de courant
[A. Laureau et al. Coupled neutronics and thermal-hydraulics numerical simulations of a Molten Salt Fast Reactor (MSFR). Joint International Conference on Supercomputing in Nuclear Applications+ Monte Carlo (SNA & MC 2013), Paris, France, 2013]
quel impact ?

## Slide 21
Intérêt de la méthode :
prise en compte du mouvement des précurseurs sur la réaction en chaîne
calcul du βeff correct
Limitation de la méthode :
géométrie « standard » pour MCNP (liée à l’implémentation)
L’approche par gerbe…
Et pour faire des études de transitoire ? La position des précurseurs va évoluer …
objectif fort :
rapide
proche du Monte Carlo
idée
Effectuer un pré-calcul de la gerbe pour différentes positions d’émission
La production globale peut alors être reconstruite avec la somme des contributions locales !
mais :
lourd à calculer pour chaque position du maillage
la gerbe diverge si kp>1
idée n°2
Le calcul de la propagation des neutrons prompts contient beaucoup de redondance
gen1
gen2
gen3
il faut travailler par génération !
conclusion et amélioration
Considérations neutroniques - Décomposition du flux neutronique

## Slide 22
méthode 2 : calculer une autre matrice contenant les temps de propagation moyen de i←j :
Principe général : Caractériser la réponse du système sur une génération (fonction de Green)
réacteur discrétisé en 4 volumes
x
=
fission
produit matriciel
fuite
absorption
émission
fission
neutron source (père)
neutron produit (fils)
colonne j
ligne i
Elément de la matrice :
production de neutrons vers le volume i par neutron source émis en j
matrice du transport de neutrons
distribution quelconque
propagation d’une génération
correspond à une colonne de la matrice
Il s’agit des matrices de fission
❗️notation matrice❗️
Considérations neutroniques - Approche Transient Fission Matrix
méthode 1 : discrétiser les matrices de fission dans le temps
aspect temporel ?

## Slide 23
Mais … les neutrons peuvent être prompts ou retardés !
Distribution en énergie [MeV-1]
Energie [MeV]
spectre retardé : χd
spectre prompt : χp
Spectre d’émission des neutrons - 233U
[ENDF/B-VII.1 ]
besoin d’opérateurs de transport distincts :
sur l’émission χp ou χd
sur la production νp ou νd
Considérations neutroniques - Approche Transient Fission Matrix
p ⇾ p
d ⇾ p
p ⇾ d
d ⇾ d

## Slide 24
distribution des sources promptes à l’équilibre
facteur de multiplication prompt
Considérations neutroniques - Approche Transient Fission Matrix
propriétés utiles
Vecteur propre, valeur propre :
Carte d’importance des sources : (pour le calcul de paramètres effectifs)
Le flux adjoint, solution de l’équation adjointe du transport, correspond au transport des neutrons inversé dans le temps.
La matrice transposée i←j : i→j correspond au transport des sources en remontant les générations !
carte d’importance des sources promptes
(= combien de neutrons viennent de cette position)
Prise en compte des neutrons retardés :
On crée une matrice comprenant le transport de tous les neutrons, prompts et retardés
\gm{\G_{all}} = \begin{pmatrix} \gm\Gpp & \gm\Gdp \\ \gm\Gpd & \gm\Gdd \end{pmatrix}
\eq{
\gm{\G_{all}} (\gv\N_{p,eq}~\gv\N_{d,eq} ) &= k (\gv\N_{p,eq}~\gv\N_{d,eq} ) \\
\gm{\G_{all}^{tr}} (\gv\N_{p,eq}^*~\gv\N_{d,eq}^* ) &= k (\gv\N_{p,eq}^*~\gv\N_{d,eq}^*)
}
p ⇾ p
d ⇾ p
p ⇾ d
d ⇾ d

## Slide 25
Calcul de paramètres cinétiques effectifs
classic formulation:
Fraction effective de neutrons retardés
retardés
prompts
retardés
Considérations neutroniques - Approche Transient Fission Matrix
ces paramètres seront très utiles pour valider l’approche développée !
temps moyen x production x sources
production x sources
Temps de génération prompt effectif
depuis la matrice des temps de propagation (local), on extrait la durée de vie prompte effective leff (global)
durée de vie
pondération par l’importance

## Slide 26
Méthode 1 :
discrétiser les matrices de fission dans le temps
la propagation des neutrons devient une série de produits matrice-vecteur
Méthode 2 :
utilisation de la matrice contenant les temps de propagation de j→i :
Considérations neutroniques - Approche Transient Fission Matrix
\gm\Gpp\gv\N_p(t)\frac{\dif t}{\tpsvieeff}
\gm\Gdd\gdsum{f}{}{}\lambda_f\gv P_f(t)\dif t
création prompt
création précurseur
création prompt
création précurseur
\frac{\dif t}{l_{eff}}\gv{N_p}(t)
Approche TFM : aspect temporel
Equations de la cinétique neutronique
neutrons prompts
famille f de précurseurs
Précis, ok même si distribution de sources loin de l’équilibre
Rapide, distribution proche de l’équilibre : ok pour calculs classiques de transitoires
La population des sources de neutrons Np(t) est associée à leur temps caractéristique de disparition leff
Durant dt :
disparition prompt
disparition précurseur

## Slide 27
Implémentations numériques
Méthode 2 - condensée en temps : TFM-S
Dans un calcul critique, à chaque neutron source : - on mémorise si prompt ou retardé - on mémorise la position j de départ
A chaque interaction : - on récupère la position i - on enregistre le taux de fissions et la durée de vie
Considérations neutroniques - Approche Transient Fission Matrix
fission
fuite
absorption
émission
4 calculs (χp, χd, νp, νd) réalisés avec MCNP par discrétisation de la géométrie
Calcul lourd, avec ~1000 discrétisations spatiales et 100 en temps : - 1000x4 = 4000 calculs différents - 10002x4x100 = 400 millions de double soit 3.2 Go …
Géométrie MCNP limitée :
En un seul (unique) calcul on récupère l’ensemble des matrices de fission et celle des temps de propagation
SERPENT est capable d’utiliser un maillage CFD
Possible car il est aisé de modifier les sources de Serpent
Retenue pour les études couplées
[A. Laureau et al, Transient Fission Matrix : Kinetic calculation and kinetic parameters βeff and Λeff Calculation. Annals of Nuclear Energy, Annals of Nuclear Energy, Vol. 85, p. 1035-1044, 2015]
Méthode 1 - discrétisée en temps : TFM-M
Calcul des productions de neutrons sur une discrétisation spatiale et temporelle

## Slide 28
la cinétique gouvernée uniquement par les neutrons prompts :
à chaque génération de durée Λeff,
la population diminue de -βeff,
la décroissance de la gerbe suit une exponentielle de type :
Observable expérimentale : αRossi
on se place à la criticité : k=kp+βeff=1
on se place à puissance très faible (peu de précurseurs)
un pulse de neutrons est envoyé dans le système
Flattop kinetics calculated parameters:
effective fraction of delayed neutron:
effective generation time:
Experience Flattop - LANL
Références : Expérimental + IFP (Serpent classique)
Pu
Unat
Expérience Flattop - statique
Considérations neutroniques - Validation
bon accord entre les méthodes TFM et un calcul de référence (pas de biais) …
… et avec les mesures expérimentales !

## Slide 29
Evolution spatiale (à différents instants)
Référence
TFM-M
Référence
TFM-M
0.4ns
1ns
2ns
3ns
10ns
Référence : Cinétique
Monte Carlo - Serpent
étude de la propagation d’une gerbe de neutrons prompts issue d’un pulse émis au centre du système
Expérience Flattop - dynamique
Considérations neutroniques - Validation
Taux de production de neutrons [ns-1]
Temps [ns]
Evolution en temps (intégrée en espace)
Comportement temporel identique
Distribution spatiale en très bon accord
Taux de production de neutrons normalisé [ns-1]
La gerbe est limitée à la zone du Pu : kp>>1
La gerbe est arrivée à l’Unat : kp<<1
A l’équilibre, la distribution tend vers son équilibre, kp~0.997
Rayon [cm]

## Slide 30
Sommaire
Cadre - Les réacteurs nucléaires - Objectifs de ce travail
Elements de physique - thermohydraulique - neutronique
Considérations neutroniques - Décomposition du flux neutronique - Approche Transient Fission Matrix - Validation : experience Flattop
Application au couplage - MSFR - Interpolation des matrices de fission - Strategie générale du couplage - Etude de transitoires du MSFR
Introduction
Développement de modèles neutroniques
Application dans le cadre de couplage à la thermohydraulique
Boîte à outils

## Slide 31
One more thing…
variation avec la densité
variation avec le Doppler (sections efficaces)
Durant un calcul couplé, la distribution de température du combustible est amenée à évoluer …
Comment prendre en compte ce phénomène tout en évitant de recalculer les matrices ?
Quelle température d’interpolation Tinter utiliser ?
Et pour des calculs de transitoire ?
Application au couplage - MSFR - Interpolation des matrices de fission
dépendance linéaire
dépendance logarithmique
Interpolation de matrices :
Initial / Final
t

## Slide 32
Cas d’étude : réacteur 1D de 200 cm avec le sel combustible du MSFR
propagation des sources (1ère génération)
900 K
1200 K
Position [cm]
Position [cm]
interpolation
référence
(ce que l’on veut obtenir)
1200 K
900 K
l’élu
\begin{table}[h]
\begin{center}
\begin{tabular}{| l| | c | c | c | c | c|}
\hline
Method & Reference & Origin ($T_j$) & Target ($T_i$) & Mix \\ \hline \hline
Variation (pcm) & -1174 $\pm$ 2 & -1358 $\pm$ 2 & -1354 $\pm$ 2 & -1222 $\pm$ 2 \\ \hline
Difference & - & +15.6\% & +15.4\% & +4.1 \% \\
\hline
\end{tabular}
\caption{toto} \label{titi}
\end{center}
\end{table}
Application au couplage - MSFR - Interpolation des matrices de fission
il est possible de modéliser une variation de température à la volée
interpolation : utilise les taux de fission d’"arrivée" normalisées par les absorptions du "départ"
nécessite de calculer la matrice des absorptions !
distribution à l’équilibre
départ
interpo-lation
Position [cm]
Position [cm]
900 K
1200 K
900 K
1200 K
1200 K
1000 K
référence
arrivée
On a accès à deux types d’informations : la température du départ, et la température de l’arrivée
départ
(ne voit pas le changement)
arrivée
(ne conserve pas le nombre de neutrons)

## Slide 33
SERPENT
calcul des matrices
puissance
source de chaleur
flottabilité
production de précurseurs
température
précurseurs
Doppler
densité
source neutrons retardés
TFM-S
CFD
modèle de turbulence
k-ε realizable
directement implémenté dans
réalisé par
OpenFOAM
Application au couplage - MSFR - Strategie générale du couplage
[A. Laureau et al Coupled neutronics and thermal-hydraulics transient calculations based on a fission matrix approach : application to the Molten Salt Fast Reactor. Joint International Conference M&C+ SNA+ MC 2015, Nashville, USA]
μs
ms

## Slide 34
Application au couplage - MSFR - Etude de transitoires du MSFR
Etape 2 - étude de transitoires :
Suivi de charge (fonctionnement normal) modification de la puissance extraite via la température du fluide intermédiaire
Sur-refroidissement (incident) modification instantanée du la température du fluide intermédiaire
Insertion de réactivité (incident) augmentation "artificielle" du coefficient de multiplication k
Etape 1 - mise à l’équilibre du réacteur :
Fixe les paramètres connus puissance neutronique, température moyenne, …
Itérations sur les inconnues du problème distribution de température, puissance des pompes, …
initialise

## Slide 35
Etape 1 - mise à l’équilibre du réacteur :
Fixe les paramètres connus puissance neutronique (ici 3 GWth), température moyenne (ici 973 K), temps de circulation (ici 4 s)…
Itérations sur les inconnues du problème distribution de température, puissance des pompes, …
Etape 2 - étude de transitoires :
Suivi de charge (fonctionnement normal) modification de la puissance extraite via la température du fluide intermédiaire
Sur-refroidissement (accident) modification instantanée de la température du fluide intermédiaire
Insertion de réactivité (accident) augmentation "artificielle" du coefficient de multiplication k
Etape 2 - étude de transitoires :
Suivi de charge (fonctionnement normal) modification de la puissance extraite via la température du fluide intermédiaire
Sur-refroidissement (accident) modification instantanée du la température du fluide intermédiaire
Insertion de réactivité (accident) augmentation "artificielle" du coefficient de multiplication k
Puiss [GW/m3]
1
0
Tcomb [K]
1080
890
[m-3]
1.5
0
Vitesse [m/s]
5
0
initialise
Application au couplage - Etat d’équilibre

## Slide 36
Application au couplage - MSFR - Etude de transitoires du MSFR
suivi de charge - de 33% en 60 secondes
2→3 GW
3→2 GW
kp−1 [pcm]
Puissance [GW]
Temps [s]
Temps [s]
Temps [s]
transitoire normal de pilotage du réacteur
❗️
Température
combustible
[K]
1110
890
Puissance
[GW/m3]
1
0
t=0 s
t=100 s
2→3 GW
2→3 GW
contre réaction
Tmoy combustible [K]
refroidissement
augmentation de puissance

## Slide 37
kp−1 [pcm]
Temps [s]
ΔTmoy [K]
Temps [s]
Puissance [GW]
Temps [s]
Température
combustible
[K]
1100
890
Puissance
[GW/m3]
1
0
refroidissement
contre-réaction
stabilisation de la puissance neutronique sur la puissance extraite
❗️temps en log❗️
βeff
3 GW
incident de sur-refroidissement : de 0.1 à 3 GW
Application au couplage - MSFR - Etude de transitoires du MSFR
délai lié au transport
βeff
augmentation de puissance
0.1 à 3 GW
-50
-150
-100
0
5
3
4
2
1
0
100
10
1
0.1
0.01
100
10
1
0.1
0.01
100
10
1
0.1
0.01
puissance extraite
puissance produite
température du sel intermédiaire instantanément modifiée
0
-20
-40
-30
-10
❗️temps en log❗️

## Slide 38
kp−1 [pcm]
Puissance [GW]
Tmoy [K]
Temps [s]
Temps [s]
Temps [s]
Application au couplage - MSFR - Etude de transitoires du MSFR
incident de sur-refroidissement - étude paramétrique
kp−1 [pcm]
Tmoy [K]
Puissance [GW]
Temps [s]
Temps [s]
Temps [s]
100 MW
10 MW
1 kW
100 MW
10 MW
1 kW

## Slide 39
kp−1 [pcm]
Temps [s]
ΔTmoy [K]
Temps [s]
Puissance [GW]
Temps [s]
T
[K]
1420
890
Puissance
[GW/m3]
4
0
augmentation de puissance
insertion de reactivité
augmentation
contre-réaction
circulation du sel
❗️temps en log❗️
βeff
3 GW
Application au couplage - MSFR - Etude de transitoires du MSFR
0
-75
-150
-25
-50
-100
-125
15
0
6
3
9
12
15
0
6
3
9
12
100
0.001
1
10
0.1
0.01
100
0.001
1
10
0.1
0.01
100
0.001
1
10
0.1
0.01
compétition entre le taux d’insertion de réactivité et les contre réactions
incident d’insertion de réactivité de 1000 pcm en 1s
nouvelle température d’équilibre = nouvelle puissance extraite

## Slide 40
      Réponse globale - approche par gerbe :
      reproduction d’une gerbe prompte issue de neutrons retardés
solution de référence couplée avec la thermohydraulique incluant l’effet du transport des précurseurs
accés à la fraction effective de neutrons retardés βeff
Réponse locale - Transient Fission Matrix (TFM) :
caractérisation de la réponse spatiale & temporelle
différents modèles temporels suivant le type d’étude
des phénomènes de la nano-seconde à la minute
technique d’interpolation précise
couplage à la T&H à travers OpenFOAM
"esprit" Monte Carlo
      Etude du réacteur MSFR
incidents d’insertion de réctivité pas de situation surcritique prompte en dessous d’une insertion de réactvité de 5000 pcm en 1s
incidents de sur-refroidissement identification d’un risque d’incident à basse puissance (démarrage)
suivi de charge pilotage du réacteur par la puissance uniquement
temps de calcul raisonnable ~ jour sur un ordinateur de bureau
Conclusions
cas test homogène
benchmark numérique dédié au couplage sur les réacteurs à combustible liquide
Caractérisation de la réponse d’un réacteur
Flattop et Jezebel : βeff & Λeff
propagation de gerbe prompte
890
1100
Température [K]
0
1
Puissance [GW/K]
sur-refroidissement
0.1 ➙3GW
Expérience Flattop
(dynamique)

## Slide 41
Taux d’extraction de la barre
k
calcul des matrices
TFM
calcul direct Serpent
Interpolation TFM :
matrices calculées uniquement avec les barres sorties ou insérées
calculs préliminaires très prometteurs !
étude préliminaire sur un cas REP : insertion de barres d’absorbant dans un assemblage infini (benchmark minicore)
flux - vue de dessus sans barres
flux - vue de face
flux - vue de dessus avec barres
flux normalisé
Perspectives
      Des perspectives variées
      développement d’un code système du MSFR dans son ensemble - depuis les neutrons jusqu’aux électrons - thèse de Delphine Gérardin (2015-2018) dans le cadre du projet européen SAMOFAR et du programme NEEDS
      étude du sel combustible en tant que caloporteur (transferts thermiques / thermohydraulique / thermomécanique), étape fondamentale dans l’étude des échangeurs de chaleur et du réservoir de vidange du MSFR - thèse de Mauricio Tano Retamales (2015-2018) / SAMOFAR
      idée(s) d’amélioration : par exemple les modèles d’interpolation des matrices de fission - sensibilité aux volumes traversés ?
      TFM est générique : application de la méthode à d’autres types de réacteurs
75%
100%
80%
60%
40%
20%
20%
40%
60%
80%
100%
100%
50%
0%
Serpent
TFM
Merci pour votre attention !